# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОБОЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

| 626109 Тюменская область, город Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1, №1, корпус №1 | Р/С 40702810367330100201 Западно- |
| --- | --- |
|  | Сибирский банк Сбербанка РФ г.Тюмень |
| Тел. 33-24-00, 39-32-19 | К/с 30101810800000000651 |
| Факс (3456) 33-22-20 | ИНН 7206001547 / 720601001 |
| e-mail: info@port.tobolsk.biz | БИК 047102651 ОКПО 0346075 |

Разъяснение № 4 к конкурсу № 02-2010

По запросу, поступившему 06.10.2010 г. вх. № 1070 (исх. № 15/1154 от 04.10.2010 г.) о предоставлении по открытому конкурсу № 02-2010 Лот № 5 следующей информации:

Прошу разъяснить  положения конкурсной документации открытого конкурса № 2-2010 по лоту №5, а именно:

- дать характеристику акватории порта, ее размеры;

- берегоукрепление – это участок земли или специальное сооружение (материалы, из которых оно построено, год постройки);

- указать рискозащищенность всех объектов (система допуска на территорию, наличие охраны);

- убыточность по предыдущим договорам страхования.

Сообщаем следующую информацию:

- Акватория Тобольского речного порта располагается на 7.5 км ниже по течению реки Иртыш от г. Тобольска и состоит из акваторий ковша, резервной зоны ковша, акватории входа в ковш и равняется – 76 439,4 кв.м.

Акватория ковша ограничивается с северной и южной сторон вертикальными причальными стенками.

Отметка дна акватории +31,10.

Отметка верха шапочного бруса +44,6.

- Берегоукрепление – правый берег реки Иртыш, 650,6-650,9 км от устья.

Длина укреплённого берега – 471 пм.

Площадь железобетонного покрытия берегового откоса – 4 600 кв.м.

Крепление откосов выполнено сборными железобетонными плитами.

Конструктивные решения.

Залегающие в основании откоса природные суглинистые и глинистые грунты удалены и заменены песком. Основание насыпи обработано четырьмя уступами с уклоном в сторону реки 1:2,5. По спланированному песочному основанию выполнены щебёночные фильтры толщиной 40см.

По щебёночному слою смонтированы железобетонные плиты монолитные и сборные. Плиты между собой соединены шарнирно.

- Пропускной режим порта организован и осуществляются в соответствии с инструкцией «О контрольно – пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Тобольский речной порт».

Охрану территории и объектов ОАО «Тобольский речной порт» осуществляют штатные работники отдела охраны порта. Кроме того, установлена тревожная кнопка  (Межрайонный отдел вневедомственной охраны при УВД по Тобольскому району).

- Страховых случаев по предыдущим договорам не было.